# https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Connectivity:STM32CubeWBA_Low_Power_Management
# STM32CubeWBA: Low-power management
## Contents
- 1 Introduction
- 2 Concepts
  - 2.1 Low-power general overview
    - 2.1.1 Link Layer operating modes
    - 2.1.2 SoC PWR power modes
      - 2.1.2.1 Run mode
      - 2.1.2.2 Sleep mode
      - 2.1.2.3 Stop modes
      - 2.1.2.4 Standby modes
  - 2.2 Low-power in Connectivity applications
    - 2.2.1 Low-power manager Utility (LPM)
      - 2.2.1.1 LPM Utility
      - 2.2.1.2 Platform interfaces
    - 2.2.2 Low-power Stop modes for Connectivity
      - 2.2.2.1 Low-power Stop mode entry
      - 2.2.2.2 Low-power Stop mode exit
    - 2.2.3 Low-power Standby mode for connectivity
      - 2.2.3.1 Standby mode entry
      - 2.2.3.2 Standby strategy
      - 2.2.3.3 Save & restore mechanism
        - 2.2.3.3.1 CPU context registers
        - 2.2.3.3.2 CPU peripherals registers
      - 2.2.3.4 Standby dynamic view
  - 2.3 Application Idle state
  - 2.4 Low-power concept summary
- 3 Interfaces
  - 3.1 LPM Utility
  - 3.2 Low-power platform interfaces
  - 3.3 CPU context save & restore
  - 3.4 CPU peripherals save & restore
    - 3.4.1 CPU peripheral register table
    - 3.4.2 CPU peripheral save & restore functions
- 4 How to
  - 4.1 Low-power initialization & configuration
  - 4.2 Low-power entrance when IDLE

## 1. Introduction
The STM32CubeWBA firmware provides low-power features that are integrated into the application framework.
Once the low power is enabled in the application, the system framework is responsible of choosing the lowest possible power mode that can be used. Several parameters are taken into account such as the application use case or the radio activity.
1.Введение
Прошивка STM32CubeWBA обеспечивает функции низкого энергопотребления, которые интегрированы в фреймворк приложения. После включения низкого энергопотребления в приложении фреймворк системы отвечает за выбор минимально возможного режима энергопотребления, который может быть использован. Учитываются несколько параметров, таких как вариант использования приложения или активность радиосвязи.
## 2. Concepts
### 2.1. Low-power general overview
STM32WBA SoC low-power mode is determined by both Link Layer operating modes and SoC PWR modes.
Details are given in the next sections.
2.Концепции
2.1. Общий обзор низкого энергопотребления
Режим низкого энергопотребления STM32WBA SoC определяется как режимами работы Link Layer, так и режимами SoC PWR. Подробности приведены в следующих разделах.
#### 2.1.1. Link Layer operating modes
Link Layer operating modes are detailed in the table below.
2.1.1. Режимы работы канального уровня
Режимы работы канального уровня подробно описаны в таблице ниже.

Link Layer operating modes table
Таблица режимов работы канального уровня
Operating mode	Purpose
Active – Standby*	Link Layer is in active mode when the radio is operating. Standby is used on active waiting of radio event (Bluetooth® Low Energy IFS, Rx on IDLE for 802.15.4). / Канальный уровень находится в активном режиме, когда работает радио. Режим ожидания используется при активном ожидании события радио (Bluetooth® Low Energy IFS, Rx в режиме IDLE для 802.15.4).
Sleep	This mode is used when there is no radio activity. Baseband clock (active clock) has to be switched OFF. RXTX SRAM or sequence SRAM are not available. Hardware Link Layer registers are accessible as long as bus clock remains ON. / Этот режим используется при отсутствии радиоактивности. Частота основной полосы (активная частота) должна быть выключена. RXTX SRAM или последовательность SRAM недоступны. Регистры уровня аппаратных ссылок доступны, пока тактовая частота шины остается включенной.
Deep-sleep	Deep-sleep mode is the lowest low-power mode for Link Layer IP. This mode is only available when the is no current/up-coming radio activity. Baseband clock (active clock) is switched OFF. All power domains are switched OFF except sleep timer one. The bus clock has to be ON for sleep timer registers access. / Режим глубокого сна — это режим с самым низким энергопотреблением для IP-канала. Этот режим доступен только при отсутствии текущей/предстоящей радиоактивности. Частота базовой полосы (активная частота) выключена. Все домены питания выключены, за исключением таймера сна один. Для доступа к регистрам таймера сна тактовая частота шины должна быть включена.

* Note: The Link Layer 'Standby' mode is unrelated to the STM32WBA SoC Standby mode!
* Примечание: режим ожидания канального уровня не связан с режимом ожидания STM32WBA SoC!
Deep-sleep mode entry/exit is time consuming. Therefore, the next radio activity has to be far enough to power down the radio.
A threshold value is available in the system framework and can be configured as needed. See RADIO_DEEPSLEEP_WAKEUP_TIME_US macro in system configuration.
Вход/выход из режима глубокого сна занимает много времени. Поэтому между активностью RF должен быть достаточный интервал для отключения. Пороговое значение доступно в системной структуре и может быть настроено по мере необходимости. См. макрос RADIO_DEEPSLEEP_WAKEUP_TIME_US в конфигурации системы.
#### 2.1.2. SoC PWR power modes
STM32WBA SoC supports four main PWR power modes: RUN, SLEEP, STOP0/1 and STANDBY:
2.1.2. Режимы питания SoC PWR
STM32WBA SoC поддерживает четыре основных режима питания PWR: RUN, SLEEP, STOP0/1 и STANDBY:
##### 2.1.2.1. Run mode
The CPU and the system clock are running. It shall be used only when it is required to execute code.
2.1.2.1. Режим выполнения
Процессор и системные часы работают. Он должен использоваться только тогда, когда это требуется для выполнения кода.
##### 2.1.2.2. Sleep mode
CPU clock is off (CPU stops fetching code), all peripherals including a Cortex®-M33 core such as NVIC and SysTick can run and wake up the CPU when an interrupt or an event occurs. This should be used when a peripheral (that does not have a kernel clock) requires the system clock to operate while the CPU is stopped.
2.1.2.2. Спящий режим
Часы ЦП выключены (ЦП прекращает извлекать код), все периферийные устройства, включая ядро ​​Cortex®-M33, такие как NVIC и SysTick, могут работать и пробуждать ЦП при возникновении прерывания или события. Это следует использовать, когда периферийное устройство (не имеющее часов ядра) требует работы системных часов, пока ЦП остановлен.
Important Важно
Wake-up sources for Sleep mode are: any interrupt, any wake-up event. The wake-up system clock is the same as before entering Sleep mode / Источники пробуждения для режима сна: любое прерывание, любое событие пробуждения. Системные часы пробуждения те же, что и до перехода в режим сна

##### 2.1.2.3. Stop modes
Stop modes achieve the lowest power consumption while retaining the content of registers. The SRAM content can be selected to be retained or not. All clocks (except some autonomous peripherals bus and kernel clocks) in the Core domain are stopped (system clock, high-speed oscillators).
There are two stop modes:
2.1.2.3. Режимы остановки
Режимы остановки достигают самого низкого энергопотребления при сохранении содержимого регистров. Содержимое SRAM может быть сохранено или нет. Все часы (за исключением некоторых автономных периферийных шин и часов ядра) в домене Core останавливаются (системные часы, высокоскоростные генераторы). Существует два режима остановки:
STOP0: Used when the kernel clock or bus clock is required by an autonomous peripheral.
The 2.4GHz radio can still be active when in Stop 0 Range 1. For this, the high-speed system clock and peripheral kernel clocks may be kept running.
STOP0: используется, когда автономным периферийным устройствам требуются тактовые частоты ядра или шины. Радио 2,4 ГГц может быть активным в диапазоне Stop 0 Range 1. Для этого высокоскоростные системные тактовые частоты и тактовые частоты ядра периферийного устройства могут продолжать работать.

STOP1: Lowest Stop mode available in WBA5x series where all bus and kernel clocks are off.
STOP1: Самый низкий режим остановки, доступный в серии WBA5x, при котором все тактовые частоты шины и ядра выключены.
Important / Важно
Wake-up sources for Stop modes are: / Источниками пробуждения для режимов остановки являются: / any EXTI line / autonomous peripherals / 2.4 GHz RADIO sleep timer event / IWDG event. / RTC event. / TAMP event. / WKUP event. / NRST external reset. / BOR reset. / HSECSS event for stop 0 only. / The system clock after wake-up is HSI 16 MHz.

##### 2.1.2.4. Standby modes
The Standby mode is used to achieve the lowest power consumption. The internal regulator is switched off (Core domain is powered off). All high-speed clock sources are shut off (PLL, HSE, and HSI). The LSE or LSI can still run.
When entering Standby mode, register contents are lost except for registers in the backup domain and standby circuitry. Regarding peripherals, only RTC, TAMP, and WKUP are retained. Standby mode exit leads to a SoC reset.
2.1.2.4. Режимы ожидания
Режим ожидания используется для достижения минимального энергопотребления. Внутренний регулятор выключен (основной домен выключен). Все высокоскоростные источники тактовой частоты выключены (PLL, HSE и HSI). LSE или LSI могут продолжать работать. При переходе в режим ожидания содержимое регистров теряется, за исключением регистров в резервном домене и резервной схеме. Что касается периферийных устройств, сохраняются только RTC, TAMP и WKUP. Выход из режима ожидания приводит к сбросу SoC.
Information Для информации
RTC can be switch off to reach lowest power figure. If so, a wakeup pin must be used for waking-up the system. / RTC можно отключить, чтобы достичь минимального значения мощности. В этом случае для пробуждения системы необходимо использовать вывод пробуждения.

Important Важно
Standby mode requires the Link Layer to be in deep sleep mode. / Режим ожидания требует, чтобы канальный уровень находился в режиме глубокого сна.

The Standby mode described above is Standby without retention.
Описанный выше режим ожидания — это режим ожидания без удержания.
Optionally, the user can retain the content of SRAMs. This is called Standby with retention mode.
При желании пользователь может сохранить содержимое SRAM. Это называется режимом ожидания с сохранением.
The full SRAM1 and/or SRAM2 can be retained in Standby mode, supplied by the low-power regulator.
Полная память SRAM1 и/или SRAM2 может сохраняться в режиме ожидания, обеспечивая питание от маломощного регулятора.
The 2.4 GHz RADIO Sleep Timer, RXTXRAM, and sequence SRAM can be retained in Standby mode, supplied by the low-power regulator.
Таймер сна радиомодуля 2,4 ГГц, RXTXRAM и последовательная SRAM могут оставаться в режиме ожидания, питаясь от маломощного регулятора.
Important Важно
Wake-up sources for Standby modes are: / Источниками пробуждения для режимов ожидания являются: / IWDG event. / RTC event. / TAMP event. / WKUP event. / NRST external reset. / BOR reset. / 2.4 GHz RADIO sleep timer event only for Standby with retention. / The system clock after wake-up is HSI 16 MHz.

### 2.2. Low-power in Connectivity applications
### 2.2. Низкое энергопотребление в приложениях связи
#### 2.2.1. Low-power manager Utility (LPM)
#### 2.2.1. Утилита управления низким энергопотреблением (LPM)
##### 2.2.1.1. LPM Utility
The low-power manager provides a simple interface to receive the input from up to 32 different users and computes the lowest possible power mode the system can use. Each LPM client can request a disablement (or reenablement after deactivation) for Stop and Standby modes when necessary. The API to use is:
2.2.1.1. Утилита LPM
Диспетчер низкого энергопотребления предоставляет простой интерфейс для получения входных данных от 32 различных пользователей и вычисляет минимально возможный режим энергопотребления, который может использовать система. Каждый клиент LPM может запросить отключение (или повторное включение после деактивации) для режимов Stop и Standby при необходимости. API для использования:
- UTIL_LPM_SetStopMode for Stop mode.
- UTIL_LPM_SetOffMode for Standby mode.
Low power Sleep mode is selected when Stop and Standby modes are disabled.
Режим сна с низким энергопотреблением выбирается, когда отключены режимы остановки и ожидания.
Пример: UTIL_LPM_SetStopMode(1U << CFG_LPM_LL_HW_RCO_CLBR, UTIL_LPM_ENABLE);
Information Для информации
By default, when no LPM user requests a disablement, the Standby mode (lowest low power mode available) is selected. / По умолчанию, если ни один пользователь LPM не запрашивает отключение, выбирается режим ожидания (режим наименьшего доступного энергопотребления).

Users can obtain the Low-power mode that is going to be selected at that time with UTIL_LPM_GetMode API.
Пользователи могут получить режим низкого энергопотребления, который будет выбран в данный момент, с помощью API UTIL_LPM_GetMode.
##### 2.2.1.2. Platform interfaces
Once it is time to enter in Low-power mode, the application is responsible to call UTIL_LPM_EnterLowPower. According to the lowest Low-power mode available, LPM Utility calls the appropriate interface to enter Sleep, Stop, or Standby mode at SoC level. Those interfaces have to be defined at application level (system side).
##### 2.2.1.2 Интерфейсы платформы
Как только наступает время войти в режим низкого энергопотребления, приложение отвечает за вызов UTIL_LPM_EnterLowPower. В соответствии с самым низким доступным режимом низкого энергопотребления, утилита LPM вызывает соответствующий интерфейс для входа в режим сна, остановки или ожидания на уровне SoC. Эти интерфейсы должны быть определены на уровне приложения (на стороне системы).
Information Для информации
UTIL_LPM_EnterLowPower also calls low power exit function. / UTIL_LPM_EnterLowPower также вызывает функцию выхода из режима низкого энергопотребления.

Low power platform interfaces are:
35 / 5 000
Интерфейсы платформы с низким энергопотреблением:
- PWR_EnterSleepMode and PWR_ExitSleepMode for Sleep mode.
- PWR_EnterStopMode and PWR_ExitStopMode for Stop mode.
- PWR_EnterOffMode and PWR_ExitOffMode for Standby mode.
Important важно
Low-power entry interfaces are responsible to call __WFI instruction to effectively enter in low power. / Интерфейсы входа с низким энергопотреблением отвечают за вызов инструкции __WFI для эффективного входа в режим низкого энергопотребления.

#### 2.2.2. Low-power Stop modes for Connectivity
Both STOP0 and STOP1 are supported. As a reminder:
- When Link Layer is in active/standby mode, SoC can achieve STOP0.
- When the Link Layer is in sleep mode, SoC can achieve STOP1.
#### 2.2.2. Режимы остановки с низким энергопотреблением для подключения
Поддерживаются как STOP0, так и STOP1. Напоминание:
• Когда канальный уровень находится в активном/резервном режиме, SoC может достичь STOP0.
• Когда канальный уровень находится в спящем режиме, SoC может достичь STOP1.
##### 2.2.2.1. Low-power Stop mode entry

Section for Standby mode entry added with the same explanation. The function Enter_Stop_Standby_Mode is used to factorize the code as the first steps for Stop mode entry are the same as Standby. Not mentioned in the wiki as it can be confusing for the end-user.
This is mandatory because it is the only way for entering Stop mode.}} Below is the mandatory system configuration before entering Stop modes (in order)
- ICache IP shall be disabled.
- Flash latency: 3, SRAM1/2 latencies: 1.
- CPU shall be in deep-sleep mode.
- PWR VOS shall be stable.
2.2.2.1. Вход в режим остановки с низким энергопотреблением
Добавлен раздел для входа в режим ожидания с тем же объяснением. Функция Enter_Stop_Standby_Mode используется для факторизации кода, поскольку первые шаги для входа в режим остановки такие же, как и в режим ожидания. Не упоминается в вики, так как это может сбить с толку конечного пользователя. Это обязательно, поскольку это единственный способ входа в режим остановки.}} Ниже приведена обязательная конфигурация системы перед входом в режимы остановки (по порядку)
• ICache IP должен быть отключен.
• Задержка Flash: 3, задержки SRAM1/2: 1.
• ЦП должен находиться в режиме глубокого сна.
• PWR VOS должен быть стабильным.
##### 2.2.2.2. Low-power Stop mode exit
At Low-power Stop mode exit, the system clock manager (SCM) module may be called to reconfigure the system clock as it was before entering low power.
See System Clock Manager for further information about this system module.
2.2.2.2. Выход из режима остановки с низким энергопотреблением
При выходе из режима остановки с низким энергопотреблением может быть вызван модуль диспетчера системных часов (SCM) для перенастройки системных часов, как это было до перехода в режим остановки с низким энергопотреблением.
Дополнительную информацию об этом системном модуле см. в разделе Диспетчер системных часов.
#### 2.2.3. Low-power Standby mode for connectivity
#### 2.2.3. Включение режима ожидания с низким энергопотреблением
##### 2.2.3.1. Standby mode entry
Below is the mandatory system configuration before entering Standby mode (in order)
- ICache IP shall be disabled.
- Flash latency: 3, SRAM1/2 latencies: 1.
- CPU shall be in deep sleep mode.
- PWR VOS shall be stable.
2.2.3.1. Вход в режим ожидания
Ниже приведена обязательная конфигурация системы перед входом в режим ожидания (по порядку)
• ICache IP должен быть отключен.
• Задержка Flash: 3, задержки SRAM1/2: 1.
• ЦП должен находиться в режиме глубокого сна.
• PWR VOS должен быть стабильным.
##### 2.2.3.2. Standby strategy
For connectivity applications with RF activity, the lowest power mode achievable is Standby with retention. The system must retain:
- Link Layer configuration and context: Link Layer dedicated SRAM retained.
- Application content: at least SRAM1 retained. If SRAM1 is not enough RAM for the application, SRAM2 must also be retained.
As the CPU is reset when exiting the standby mode, nonretained configuration (SRAMs content) must be reapplied (e.g SoC register content). This concerns:
- NVIC interrupts, system, and user/application related.
  For the system side, Link Layer high priority, Link Layer software low priority, RCC, RTC interrupts are configured (priority) and reenabled.
- Link Layer peripheral clock (radio bus clock) is reenabled.
- SoC IPs are reinitialized completely (including related NVIC interrupts if handled by HAL software).
- RTC peripheral clock. RTC registers are retained (RTC IP is part of the backup domain), however the RTC peripheral clock must be reinitialized.
2.2.3.2. Стратегия ожидания
Для приложений связи с активностью радиочастот самым низким достижимым режимом питания является режим ожидания с сохранением. Система должна сохранять:
• Конфигурация и контекст канального уровня: выделенная SRAM канального уровня сохраняется.
• Содержимое приложения: сохраняется как минимум SRAM1. Если SRAM1 недостаточно для приложения, SRAM2 также должен быть сохранен.
Поскольку ЦП сбрасывается при выходе из режима ожидания, несохраненная конфигурация (содержимое SRAM) должна быть повторно применена (например, содержимое регистра SoC). Это касается:
• Прерывания NVIC, система и пользователь/приложение. Для системной стороны настраиваются (приоритет) и повторно включаются прерывания канального уровня с высоким приоритетом, программного обеспечения канального уровня с низким приоритетом, RCC, RTC.
• Повторно включаются периферийные часы канального уровня (часы радиошины).
• IP SoC полностью повторно инициализируются (включая связанные прерывания NVIC, если они обрабатываются программным обеспечением HAL).
• Периферийные часы RTC. Регистры RTC сохраняются (RTC IP является частью резервного домена), однако периферийные часы RTC должны быть повторно инициализированы.
Information Для информации
System clock is configured as it was before entering low power. / Системные часы настроены так же, как и до перехода в режим пониженного энергопотребления.

##### 2.2.3.3. Save & restore mechanism
###### 2.2.3.3.1. CPU context registers
Default behavior at standby exit - after CPU reset - is to execute Reset handler code. For connectivity applications, the goal is to execute the low-power standby exit procedure (PWR_ExitOffMode function after __WFI) as the system does for Stop mode.
Hereafter is the description of the mechanism for the WBA5 solution.
- At Standby entry, the system saves the CPU registers related to the execution context. This concerns:
  - Stack pointers related registers (PSP, PSPLIM, MSPLIM), saved in retained variables.
  - OS related interruption priorities (SysTick, SVCall, and PendSV), saved in retained variables.
  - R4-R12, LR, and SP (MSP) general purpose registers that are backup in the CPU stack (by calling CPUcontextSave).
2.2.3.3. Механизм сохранения и восстановления
2.2.3.3.1. Регистры контекста ЦП
Поведение по умолчанию при выходе из режима ожидания — после сброса ЦП — заключается в выполнении кода обработчика сброса. Для приложений подключения целью является выполнение процедуры выхода из режима ожидания с низким энергопотреблением (функция PWR_ExitOffMode после __WFI), как это делает система для режима остановки. Далее приводится описание механизма для решения WBA5.
• При входе в режим ожидания система сохраняет регистры ЦП, связанные с контекстом выполнения. Это касается:
◦ Регистры, связанные с указателями стека (PSP, PSPLIM, MSPLIM), сохраненные в сохраненных переменных.
◦ Приоритеты прерываний, связанные с ОС (SysTick, SVCall и PendSV), сохраненные в сохраненных переменных.
◦ Регистры общего назначения R4-R12, LR и SP (MSP), которые резервируются в стеке ЦП (путем вызова CPUcontextSave).
Important Важно
When using an OS stack may switch to MSP. / При использовании стека ОС возможно переключение на MSP.

- Connectivity applications have a specific Reset handler (the default reset handler is overridden) that restores CPU context registers from the CPU stack if the system resets from standby exit.
- As a result, the next executed instruction is the one after __WFI in PWR_EnterOffMode.
• Приложения для подключения имеют специальный обработчик сброса (обработчик сброса по умолчанию переопределяется), который восстанавливает регистры контекста ЦП из стека ЦП, если система сбрасывается из режима ожидания.
• В результате следующая выполняемая инструкция — это инструкция после __WFI в PWR_EnterOffMode.
Information Для информации
Overridden Reset handler is located in the assembly file System/Startup/stm32wbaxx_ResetHandler.S. / Переопределенный обработчик сброса находится в файле сборки System/Startup/stm32wbaxx_ResetHandler.S.

###### 2.2.3.3.2. CPU peripherals registers
CPU peripheral registers are also maintained with backup_system_register and restore_system_register APIs.
Connectivity system register data that is preserved include:
- SCB CPACR (FPU related).
- SysTick CTRL/LOAD/VAL.
2.2.3.3.2. Регистры периферийных устройств ЦП
Регистры периферийных устройств ЦП также поддерживаются с помощью API backup_system_register и restore_system_register.
Сохраняемые данные регистра системы подключения включают:
• SCB CPACR (связанный с FPU).
• SysTick CTRL/LOAD/VAL.
Important Важно
If the user has any other CPU peripheral register to back up, it can be added to register_backup_table in System/Config/LowPower/user_low_power_config.c. / Если у пользователя есть какой-либо другой регистр периферийного устройства ЦП для резервного копирования, его можно добавить в register_backup_table в System/Config/LowPower/user_low_power_config.c.

##### 2.2.3.4. Standby dynamic view
Here is the steps that the system performs to manage Standby mode (when application is IDLE):
Link Layer deep-sleep entry
2.2.3.4. Динамический вид режима ожидания
Вот шаги, которые выполняет система для управления режимом ожидания (когда приложение находится в состоянии IDLE):
Вход в режим глубокого сна на уровне канала
If there is enough time before the next radio event:
Если до следующего радиособытия осталось достаточно времени:
1. Link Layer IP internal timer is programmed to wake up before the next radio event with configurable threshold.
2. Link Layer is switched to the deep-sleep mode.
1. Внутренний таймер IP-канала запрограммирован на пробуждение перед следующим радиособытием с настраиваемым порогом.
2. Канальный уровень переключается в режим глубокого сна.
Standby mode time
Во время режима ожидания
1. Standby mode is entered at SoC level.
2. Standby mode is exited from Link Layer IP timer interrupt.
3. System side callback is called to exit the Link Layer from deep-sleep mode (Link Layer mode is now sleep mode).
1. Режим ожидания переходит на уровень SoC.
2. Режим ожидания выходит из прерывания таймера IP уровня связи.
3. Вызывается обратный вызов со стороны системы для выхода уровня связи из режима глубокого сна (режим уровня связи теперь является режимом сна).
Stop mode time
Во время режима остановки
1. The system returns in IDLE state but Link Layer is not put in deep-sleep as there is not enough time before the next radio event.
2. As Link Layer is not in deep-sleep, Stop mode is entered.
1. Система возвращается в состояние IDLE, но канальный уровень не переходит в режим глубокого сна, поскольку до следующего радиособытия недостаточно времени.
2. Поскольку канальный уровень не находится в режиме глубокого сна, включается режим остановки.
Important Важно
Link Layer deep-sleep threshold is configurable through the macro RADIO_DEEPSLEEP_WAKEUP_TIME_US in System/Config/LowPower/app_sys.h. / Порог глубокого сна на уровне канала настраивается с помощью макроса RADIO_DEEPSLEEP_WAKEUP_TIME_US в System/Config/LowPower/app_sys.h.

### 2.3. Application Idle state
### 2.3. Состояние простоя приложения
The application is either in Active state when the CPU executes code or in Idle state when the CPU is stopped.
The Idle state may be split into three parts:
- Pre Idle: It holds the last code to be executed before stopping the CPU.
  - For a bare metal model, it runs outside a critical section so that it could be possible to implement here some code with long execution time without impacting any interrupt latency.
  - For the OS model, it runs inside the critical section. The code implemented there shall be short except in the case standby mode is allowed.
- Idle: It holds the code to enter Low-power mode. A critical section is required to avoid interrupt loss due to race conditions (when WFI is used to stop the CPU). When moving out from Low-power mode, it shall be executed here the mandatory setup of the system before running any interrupt. This is required as this is the last code executed before jumping in the interrupt handler.
- Post Idle: It holds the first code to be executed when moving out from the Idle Task. It shall be executed when the Pre Idle task has been executed and only in that case.
  - For the bare metal model, it runs outside a critical section so that it could be possible to implement here some code with long execution time without impacting any interrupt latency. It should be executed here any system setup that is required for the application to run but not mandatory for a coming interrupt handler.
  - For the OS model, it runs inside the critical section. The code implemented there shall be short except in the case standby mode is allowed. It should be executed here any system setup that is required for the application to run.
Приложение находится либо в активном состоянии, когда ЦП выполняет код, либо в состоянии простоя, когда ЦП остановлен. Состояние простоя можно разделить на три части:
• Перед простоем: оно содержит последний код, который будет выполнен перед остановкой ЦП.
◦ Для модели bare metal оно выполняется вне критической секции, чтобы можно было реализовать здесь код с длительным временем выполнения, не влияя на задержку прерывания.
◦ Для модели OS оно выполняется внутри критической секции. Реализованный там код должен быть коротким, за исключением случаев, когда разрешен режим ожидания.
• Простой: оно содержит код для входа в режим низкого энергопотребления. Критическая секция требуется для предотвращения потери прерывания из-за условий гонки (когда WFI используется для остановки ЦП). При выходе из режима низкого энергопотребления здесь должна быть выполнена обязательная настройка системы перед запуском любого прерывания. Это необходимо, поскольку это последний код, выполняемый перед переходом в обработчик прерываний.
• После простоя: оно содержит первый код, который будет выполнен при выходе из задачи простоя. Он должен быть выполнен, когда выполнена задача Pre Idle, и только в этом случае.
◦ Для модели bare metal он запускается вне критической секции, чтобы можно было реализовать здесь некоторый код с длительным временем выполнения, не влияя на задержку прерывания. Он должен быть выполнен здесь для любой настройки системы, которая требуется для запуска приложения, но не является обязательной для следующего обработчика прерываний.
◦ Для модели OS он запускается внутри критической секции. Код, реализованный там, должен быть коротким, за исключением случая, когда разрешен режим ожидания. Он должен быть выполнен здесь для любой настройки системы, которая требуется для запуска приложения.
### 2.4. Low-power concept summary
### 2.4. Краткое изложение концепции малой мощности
Here is a summary diagram of the STM32WBA5 low-power features.
Ниже представлена ​​сводная диаграмма характеристик маломощного микроконтроллера STM32WBA5.

Low Power management concept
Концепция управления низким энергопотреблением
## 3. Interfaces
## 3. Интерфейсы

There are numerous different low-power modes available. They all differ according to the section they impact and
the intended objective. The different low-power modes of the two sections are as follows:
Существует множество различных маломощных режимов. Все они различаются в зависимости от раздела, на который они воздействуют, и предполагаемой цели. Различные маломощные режимы двух разделов следующие:
• BLE IP low-power modes:
–Hardware LL:
Active/Standby: These modes are requested when the radio is operating. Standby is used during IFS.

Sleep: This mode is used when there is no radio activity. This is fully handled by the BLE firmware LL. It is possible to access BLE hardware LL registers in this mode. For this, the bus clock needs to be active. To access RXTX SRAM or sequence SRAM, the baseband clock must remain active. This is managed by the LL.

Deep-sleep: This mode is used when there is no radio activity and no need to read/write any register in the BLE hardware LL (except the sleep timer and the register to set the low-power mode of the BLE hardware LL). This mode is entered when the BLE hardware LL has remained in idle mode long enough to ensure that the overhead to exit from deep-sleep mode is not significant. This requires profiling to define the threshold value.

Active/Standby: эти режимы запрашиваются, когда радио работает. Режим ожидания используется во время IFS.

Sleep: этот режим используется, когда радиоактивность отсутствует. Это полностью обрабатывается прошивкой BLE LL. В этом режиме возможен доступ к регистрам аппаратного LL BLE. Для этого тактовый генератор шины должен быть активным. Для доступа к RXTX SRAM или последовательному SRAM тактовый генератор основной полосы должен оставаться активным. Это управляется LL.

Deep-sleep: этот режим используется, когда радиоактивность отсутствует и нет необходимости считывать/записывать какие-либо регистры в аппаратном LL BLE (кроме таймера сна и регистра для установки режима низкого энергопотребления аппаратного LL BLE). Этот режим включается, когда аппаратный LL BLE оставался в режиме ожидания достаточно долго, чтобы гарантировать, что накладные расходы на выход из режима глубокого сна незначительны. Для этого требуется профилирование для определения порогового значения.

-PHY:
Tx/Rx/Standby: These modes are requested when the radio is operating.
Sleep: Standby is used during IFS.
Shutdown: This mode is applied only when the SoC enters standby (no retention). All radio
configurations are lost (calibration, etc.).

Tx/Rx/Standby: эти режимы запрашиваются, когда радио работает.
Sleep: режим ожидания используется во время IFS.
Shutdown: этот режим применяется только тогда, когда SoC переходит в режим ожидания (без сохранения). Все конфигурации радио теряются (калибровка и т. д.).

• SoC low-power modes:
Run mode: The CPU and the system clock are running. It must be used only when it is required to execute code.
Run mode: ЦП и системные часы работают. Его следует использовать только тогда, когда это необходимо для выполнения кода.
Sleep mode: Only the CPU is in low-power mode (stops fetching code). The system clock is running. This must be used when a peripheral (that does not have a kernel clock) requires the system clock to operate while the CPU is stopped.

Sleep mode: Только ЦП находится в режиме низкого энергопотребления (прекращает выборку кода). Системные часы работают. Это необходимо использовать, когда периферийное устройство (не имеющее ядерных часов) требует работы системных часов, пока ЦП остановлен.

Stop0/Stop1 modes: The CPU, the system clock, and the high-speed oscillators are all stopped. LPBAM peripheral can still operate. The 2.4 GHz radio can still be active when in Stop0 Range1. For this, the high-speed system clock and peripheral kernel clocks may be kept running. When a kernel clock is enabled, Stop0 is selected by the SoC hardware. This should be used when standby is not possible.

Stop0/Stop1 modes: ЦП, системные часы и высокоскоростные осцилляторы остановлены. Периферийное устройство LPBAM может продолжать работать. Радио 2,4 ГГц может оставаться активным в диапазоне Stop0 Range1. Для этого высокоскоростные системные часы и периферийные часы ядра могут продолжать работать. Когда включены часы ядра, Stop0 выбирается аппаратным обеспечением SoC. Это следует использовать, когда режим ожидания невозможен.

Standby retention: This is the lowest low-power mode targeted in the application. The CPU, the system clock, the high-speed oscillators, and most SoC registers are all lost. It is required to save/restore all contexts and hardware register configurations (that are not retained in the SRAM) to select which content is not lost. The time required to save/restore all contexts and hardware registers depends on how many peripherals are used in the application (for example, most of the time GPIO, UART, CPU, DMA, Clocks are used and need to be restored). Due to the extra CPU execution time required to exit/enter this mode (mostly due to startup and save/restore operation), it should be used only when the latency to wake-up does not matter and when the “idle” time is long enough so that the power saving in this mode compensates the extra power consumption due to extra CPU processing to enter/exit this mode. The radio and BLE hardware LL registers, except for the sleep timer, are lost and need to be restored by the BLE LL firewall. (The BLE LL is in deep-sleep). This should be used, when possible, between radio events to save additional power.

Standby retention: это самый низкий режим низкого энергопотребления, предназначенный для приложения. ЦП, системные часы, высокоскоростные осцилляторы и большинство регистров SoC теряются. Требуется сохранить/восстановить все контексты и конфигурации аппаратных регистров (которые не сохраняются в SRAM), чтобы выбрать, какой контент не будет потерян. Время, необходимое для сохранения/восстановления всех контекстов и аппаратных регистров, зависит от того, сколько периферийных устройств используется в приложении (например, большую часть времени используются GPIO, UART, ЦП, DMA, часы, и их необходимо восстановить). Из-за дополнительного времени выполнения ЦП, необходимого для выхода/входа в этот режим (в основном из-за запуска и операции сохранения/восстановления), его следует использовать только тогда, когда задержка для пробуждения не имеет значения и когда время «простоя» достаточно велико, чтобы экономия энергии в этом режиме компенсировала дополнительное энергопотребление из-за дополнительной обработки ЦП для входа/выхода из этого режима. Регистры LL радио и оборудования BLE, за исключением таймера сна, потеряны и должны быть восстановлены брандмауэром BLE LL. (BLE LL находится в состоянии глубокого сна). Это следует использовать, когда это возможно, между событиями радио для экономии дополнительной энергии.

Standby mode: SoC registers, radio sleep timer, and BLE hardware LL SRAMs are lost. Only RTC, TAMP, and WKUP are retained. This should be used only when it is decided to restart everything from wake-up. For example, when there is no more radio activity and the application may stop for several days to wake up on a GPIO event or an alarm from the RTC.

Standby mode: регистры SoC, таймер сна радио и аппаратные LL SRAM BLE теряются. Сохраняются только RTC, TAMP и WKUP. Это следует использовать только тогда, когда решено перезапустить все из пробуждения. Например, когда больше нет активности радио и приложение может остановиться на несколько дней, чтобы проснуться по событию GPIO или сигналу тревоги от RTC.

### 3.1. LPM Utility

UTIL_LPM_Init	UTIL_LPM_DeInit
Description / Initialize the LPM resources. / Syntax / void UTIL_LPM_Init( void ); / Parameters / None / Return value / None	Description / Uninitialize the LPM resources. / Syntax / void UTIL_LPM_DeInit( void ); / Parameters / None / Return value / None

UTIL_LPM_GetMode
Description / This API returns the Low-power mode selected that is applied when the system enters Low-power mode if there is no update between the time the mode is read with this API and the time the system enters the Low-power mode. / Этот API возвращает выбранный режим низкого энергопотребления, который применяется, когда система переходит в режим низкого энергопотребления, если между моментом считывания режима с помощью этого API и моментом перехода системы в режим низкого энергопотребления не было обновлений. / Syntax / UTIL_LPM_Mode_t UTIL_LPM_GetMode( void ); / Parameters / None / Return value / Type: UTIL_LPM_Mode_t / Description: LPM mode.

UTIL_LPM_SetStopMode
Description / This API notifies the low-power manager if the specified user allows the Stop mode or not. The default mode selection for all users is Stop mode enabled. / Этот API уведомляет диспетчера низкого энергопотребления, если указанный пользователь разрешает режим остановки или нет. Выбор режима по умолчанию для всех пользователей — включен режим остановки. / Syntax / void UTIL_LPM_SetStopMode( UTIL_LPM_bm_t lpm_id_bm, UTIL_LPM_State_t state ); / Parameters / [in] lpm_id_bm / Type: UTIL_LPM_bm_t / Description: Identifier of the user ( 1 bit per user ) / [in] state / Type: UTIL_LPM_State_t / Description: Specify whether StopMode is allowed or not by this user / Return value / None

UTIL_LPM_SetOffMode
Description / This API notifies the low-power manager if the specified user allows the Standby mode or not. The default mode selection for all users is off mode enabled. / Этот API уведомляет диспетчера низкого энергопотребления, разрешает ли указанный пользователь режим ожидания или нет. Выбор режима по умолчанию для всех пользователей — включенный режим выключения. / Syntax / void UTIL_LPM_SetOffMode( UTIL_LPM_bm_t lpm_id_bm, UTIL_LPM_State_t state ); / Parameters / [in] lpm_id_bm / Type: UTIL_LPM_bm_t / Description: Identifier of the user ( 1 bit per user ) / [in] state / Type: UTIL_LPM_State_t / Description: Specify whether Standby is allowed or not by this user. / Return value / None

UTIL_LPM_EnterLowPower
Description / System enters Low-power mode. / Syntax / void UTIL_LPM_EnterLowPower( void ); / Parameters / None / Return value / None

### 3.2. Low-power platform interfaces

PWR_EnterSleepMode	PWR_ExitSleepMode
Description / Interface to enter Sleep mode. / Syntax / void PWR_EnterSleepMode(void); / Parameters / None / Return value / None	Description / Interface to exit Sleep mode. / Syntax / void PWR_ExitSleepMode(void); / Parameters / None / Return value / None

PWR_EnterStopMode	PWR_ExitStopMode
Description / Interface to enter Stop mode. / Syntax / void PWR_EnterStopMode(void); / Parameters / None / Return value / None	Description / Interface to exit Stop mode. / Syntax / void PWR_ExitStopMode(void); / Parameters / None / Return value / None

PWR_EnterOffMode	PWR_ExitOffMode
Description / Interface to enter Standby mode. / Syntax / void PWR_EnterOffMode(void); / Parameters / None / Return value / None	Description / Interface to exit Standby mode. / Syntax / void PWR_ExitOffMode(void); / Parameters / None / Return value / None

### 3.3. CPU context save & restore

CPUcontextSave	CPUcontextRestore
Description / Save the Cortex® general purpose registers on stack and call WFI instruction. / Syntax / void CPUcontextSave(void); / Parameters / None / Return value / None	Description / Restore the Cortex® general purpose registers from stack. / Syntax / void CPUcontextRestore(void); / Parameters / None / Return value / None

### 3.4. CPU peripherals save & restore
#### 3.4.1. CPU peripheral register table

register_backup_table
Description / Table of CPU peripheral registers to backup/restore when Standby mode is available. / This table is present in the System/Config/LowPower/user_low_power_config.c file. / Таблица периферийных регистров ЦП для резервного копирования/восстановления при доступности режима ожидания. Эта таблица присутствует в файле System/Config/LowPower/user_low_power_config.c. / const volatile uint32_t* const register_backup_table[] = / { / &(SCB->CPACR), /* FPU SCB->CPACR register */ / &(SysTick->CTRL), /* SysTick CTRL register */ / &(SysTick->LOAD), /* SysTick LOAD register */ / &(SysTick->VAL), /* SysTick VAL register */ / /* USER CODE BEGIN RBL */ / /* USER CODE END RBL */ / };

#### 3.4.2. CPU peripheral save & restore functions

backup_system_register	restore_system_register
Description / Backup CPU peripheral registers selected in register_backup_table / Syntax / void backup_system_register(void); / Parameters / None / Return value / None	Description / Restore the CPU peripheral registers selected in register_backup_table / Syntax / void restore_system_register(void); / Parameters / None / Return value / None

## 4. How to
### 4.1. Low-power initialization & configuration
In Connectivity applications, low-power is configured in Core/Inc/app_conf.h file where the user can activate
- CFG_FULL_LOW_POWER to deactivate incompatible features such as debugger and Nucleo LEDs.
- CFG_LPM_SUPPORTED to activate low-power manager Utility.
- CFG_LPM_STDBY_SUPPORTED to activate standby mode support.
UTIL_LPM_Init is responsible for initializing low-power manager Utility (in Core/Src/app_entry.c file). Once this is done, the user can dynamically enable or disable Stop/Standby mode with UTIL_LPM_SetStopMode/UTIL_LPM_SetOffMode APIs.
4. Как
4.1. Инициализация и настройка режима низкого энергопотребления
В приложениях Connectivity режим низкого энергопотребления настраивается в файле Core/Inc/app_conf.h, где пользователь может активировать
• CFG_FULL_LOW_POWER для деактивации несовместимых функций, таких как отладчик и светодиоды Nucleo.
• CFG_LPM_SUPPORTED для активации утилиты диспетчера низкого энергопотребления.
• CFG_LPM_STDBY_SUPPORTED для активации поддержки режима ожидания.
UTIL_LPM_Init отвечает за инициализацию утилиты диспетчера низкого энергопотребления (в файле Core/Src/app_entry.c). После этого пользователь может динамически включать или отключать режим остановки/ожидания с помощью API UTIL_LPM_SetStopMode/UTIL_LPM_SetOffMode.
### 4.2. Low-power entrance when IDLE
Low-power can only be entered when application is in Idle mode.
To do so, UTIL_LPM_EnterLowPower has to be called.
4.2. Вход в режим низкого энергопотребления при IDLE
Вход в режим низкого энергопотребления возможен только тогда, когда приложение находится в режиме ожидания. Для этого необходимо вызвать UTIL_LPM_EnterLowPower.
STM32CubeWBA system modules